## Slide 1: Studie posouzení systému odpadového hospodářství v ORP Čáslav a ORP Kutná Hora a posouzení možnosti využití stávajících struktur, popř. vytvoření nových pro vybudování samostatné organizace pro zajištění potřeb odpadového hospodářství v obcích ORP Čáslav a ORP Kutná Hora
Ing. Michaela Hemzová
Energetická agentura Vysočiny
Zbraslavice, 22. 3. 2024

## Slide 2
Nakládání s odpady
Předcházení vzniku odpadů
Odděleně tříditelné odpady
SKO, VOO, NO

## Slide 3
 |  |  |  | Česká republika | Středočeský kraj | ORP Čáslav, ORP Kutná Hora
Katalogové | Popis | Kategorie | Kód | množství odpadů | množství odpadů | množství odpadů
číslo odpadu | odpadu | odpadu | nakládání |  |  | 
 |  |  |  | kg/obyvatele | kg/obyvatele | kg/obyvatele
200101 | papír a lepenka | O | A00 | 23,7 | 23,3 | 21,61
200102 | sklo | O | A00 | 15,2 | 16,6 | 14,73
200139 | plasty | O | A00 | 17,2 | 21,2 | 19,4
200140 | kovy | O | A00 | 21,5 | 4,8 | 50,91
200301 | SKO | O | A00 | 188,0 | 212,0 | 255,56
200307 | OO | O | A00 | 42,1 | 42,4 | 38,54

## Slide 4
Průměrné složení směsného komunálního odpadu pro II. úroveň dle výzkumného projektu TIRSMZP719
zdroj: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumerne_slozeni_sko/$FILE/OODP-Prumerne_slozeni_SKO_MZP-20221114.pdf

## Slide 5
druh odpadu | Množství (t/rok) |  | hmot. obsah v SKO |  | Množství (t/rok) | korekční netříditelnost | potenciál oddělené produkce tříditelných odpadů v zájmové oblasti (t/rok)
SKO | 19 341,77 | z toho: | 0,07 | papír | 1 293,96 | 0,02 | 1 268,09
 |  |  | 0,07 | plast | 1 379,07 | 0,05 | 1 310,11
 |  |  | 0,03 | sklo | 649,88 | 0,05 | 617,39
 |  |  | 0,28 | BRO | 5 487,26 | 0,15 | 4 664,17
 |  |  | 0,02 | kovy | 396,51 | 0,05 | 376,68
 |  |  | 0,03 | textil | 597,66 | 0,02 | 585,71
 |  |  | 0,01 | elektro | 98,64 | 0,02 | 96,67
 |  |  |  | Celkem | 9 206,68 |  | 8 918,82
Potenciál oddělené produkce tříditelných odpadů v zájmové oblasti ORP Čáslav a ORP Kutná Hora
Hodnota 8 918,82 představuje potenciál možného odklonu tříditelných odpadů z produkce SKO ve výši 117,84 kg na 1 obyvatele zájmové oblasti a rok.
Hodnota 8 918,82 tun představuje potenciál předložení projektových záměrů s předpokládanými investičními náklady ve výši 222 970 474 Kč.

## Slide 6
https://popelka.upi.fme.vutbr.cz/

## Slide 7: Obce-odpady-finanční toky
MĚSTO
OBEC
Poplatek O
Odměna KS
Platba za komoditu
Vlastní prostř.
Svoz, shr. VS+BRO, SDO…
Svoz SKO
SKO->SKO
BRKO->kompost.

## Slide 8: Příjmy, výdaje
Příjmy
  Pouze 4 obce uvádí příjem za zpětný odběr elektrozařízení
  Pouze 13 obcí uvádí příjem za prodej druhotných surovin
Výdaje
Nejvyšší náklady navázány na nakládání s SKO, dále využitelné složky
Obce doplácejí 5,96 až 90 % nákladů na OH
Chart: Náklady na odpadové hospodářství
| SKO | tříděný odpad | NO | VOO | BRO | další náklady
 | 0.44488 | 0.24501 | 0.0078179 | 0.045317 | 0.10021 | 0.1478

## Slide 9: Hlavní cíle pro budoucí vývoj OH
Snížení množství produkovaného SKO
Zvýšení efektivity odděleného sběru
  Usnadnění třídění občanům – zavádění vícekomoditního sběru (NK, plast + kovy), zavádění systému door-to-door
  Vyvíjení tlaku na svozovou firmu – modernizace třídící linky
  Rozvoj aktivit pro předcházení vzniku odpadů – knihobudka, swap, kompostéry
  Spolupráce s charitativními organizacemi, chráněnými dílnami, školami
Vybudování vlastní BPS x vstup do společnosti provozující BPS – příležitost pro řešení bioodpadů (gastroodpadů) + rozvoj komunitní energetiky
Důsledná kontrola a zapojování živnostníků do systému OH obce

## Slide 10: Vlastnictví nádob
Nádoby pro shromažďování směsného komunálního odpadu jsou z 99 % vlastněny občany jednotlivých obcí, ve vlastnictví svozových společností je 1 %.
Nádoby na tříděný odpad ze 14 % vlastní obce, z 47 % svozové společnosti a ze 6 % společnost EKO-KOM, 32 % občané jednotlivých obcí.

## Slide 11: Zařízení pro nakládání s odpady
Sběrné dvory
Kompostárny
  malá zařízení, průmyslové provozy
  Komunitní kompostárny
Třídící linky
Bioplynová stanice

## Slide 12: Rozvíjení aktivit pro předcházení vzniku odpadů
Knihobudky – knihobudka.cz
Swap, bazar – cca 2 t/1 akci
Re-use centrum
Kontejnery na textil, kontakty na charitativní organizace
Domácí kompostování
  domácí kompostéry, zapůjčení štěpkovače, zajištění služby
  1 kompostér o objemu 1 m3 odpovídá 0,6 tuny zpracovaného BRO/rok

## Slide 13: Využití příležitostí cirkulární ekonomiky a rozvoje technologií
Odpovědné chování – zelený úřad, pravidla pro organizace pořádající kulturní a sportovní akce
Zelené zadávání – využívání recyklátu ze stavebních odpadů, využívání recyklovaných materiálů v dodávkách (stavební práce, mobiliář)
Využití možnosti energetického využití gastroodpadů v BPS – příležitost využít podmínek komunitní energetiky
Možnost odevzdat pneumatiky na SD v režimu předcházení vzniku odpadů – společnost GREEN Logistics CZ s.r.o., př. Hl. město Praha
Možnost třídění skla do jedné nádoby – technologické vybavení skláren pro třídění sklad, př. Kralupy nad Vltavou, společnost FCC
Možnosti využití části VOO – nutné oddělené třídění, vhodné zařazení odpadu dle katalogu, možnost prodeje části sortimentu

## Slide 14: Skládka, ZEVO
Skládka
  Legislativní požadavky – zákaz skládkování
  Vzrůstající náklady
  Omezená životnost
ZEVO Mělník
  Řešení pro budoucnost
  Nutnost a příležitost vybudovat překladiště odpadů

## Slide 15: Dotační příležitosti
Operační program Životní prostředí 2021 – 2027
  Systém sběru a svozu pro tříditelné složky
  Zařízení pro nakládání s odpady (SD, třídící linky)
  Materiálové využití odpadů
  Chemická recyklace
  Bioplynové stanice
Dotační podpora Středočeského kraje
Národní program Životní prostředí - kompostárny

## Slide 16: Ekonomické hodnocení vybudování nové společnosti pro nakládání s odpady
Současné podmínky:
obce nedisponují dostatečným počtem svozové techniky pro zajištění služeb ve svozové společnosti
obce nejsou majiteli ani provozovateli zařízení pro nakládání s odpady (s výjimkou několika menších sběrných dvorů)
cca 47 % nádob ve sběrné síti pro tříděné odpady je ve vlastnictví svozové společnosti – problematická náhrada v souvislosti s dotačními podmínkami
technické zázemí nové společnosti by muselo být vybudováno (zejména garáže, dílny apod.)

## Slide 17: Ekonomické hodnocení vybudování nové společnosti pro nakládání s odpady
Výchozí podmínky analýzy:
založení nové společnosti pro zajišťování komunálních služeb v OH s výjimkou služeb spojených s nakládáním s SKO (nakládání s SKO bylo z modelu ekonomického hodnocení záměrně vyňato z důvodu velkých vynucených investic a nemožnosti modelovat konečné nakládání s odpady – dostupnost skládky, ZEVO, konečná cena za odstranění či energetické využití odpadů)
svozová oblast obsluhující na počátku min. 20 000 obyvatel s dalším postupným zapojením zbývajících obcí
zajištění smluvních vztahů s koncovými zařízeními potřebnými pro nakládání se shromážděnými odpady (skládka, ZEVO atd.), zejména po roce 2029
vybudování technického zázemí firmy (garáže, dílny, administrativa, zařízení pro nakládání s odpady – kompostárna, třídící linka, překladiště atd.)
funkčnost stávající sběrné sítě – změna vlastnictví sběrných nádob, nákup nových

## Slide 18: Předpokládané investiční náklady
investiční náklad | ks | předpokládané náklady v tis. Kč včetně DPH | 
nádoby - odkup stávajících ve vlastnictví svozové společnosti, 30 % z původní ceny | 6 000 | 15 660 | 
svozová technika - nákladní auto typu kukačka, nákladní auto s hydraulickou rukou pro nádoby se spodním výsypem, nákladní auta pro svoz VOK | 20 | 109 868 | 
osobní automobil pro potřeby svozové společnosti | 2 | 1 210 | 
areál odpadového centra zahrnující kompostárnu, překladiště, třídící linku, sběrný dvůr, administrativní a technické zázemí | 1 | 302 500 | 
bioplynová stanice pro zpracování gastroodpadů - spoluvlastnický podíl na zařízení, investice do úpravy technologie | 1 | 0 * | 
Celkem |  | 429 238 | 

## Slide 19: Předpokládané provozní příjmy a náklady
Zjednodušené roční cash flow | tis. Kč
mzdové náklady | - 33 688
PHM - nákladní auta | - 4 847
PHM - osobní auta | - 73
energie na vytápění | - 1 100
el. Energie | - 530
ostatní režijní | - 600
údržba techniky | - 5 237
odbyt nevyužitelných složek | - 5 961
příjem – prodej využitelných složek (surovin) | 14 922
příjem – současná platba obcí za VS | 70 942
odpisy | -32 655
celkem | 1 174
Prostá návratnost projektu je 13 let.

## Slide 20: Doporučení zahrnutá v návrhové části
Vyřešení legislativních povinností
  Zákaz skládkování v r. 2029
  Navýšení kapacity pro EVO
Dobudování sítě zařízení pro nakládání s odpady
  Sběrné dvory (zejména nakládání s NO, VOO)
  Kompostárny (komunitní, malá zařízení, průmyslové)
  Bioplynová stanice (zpracování BRO s obsahem živ. složky)
Zkvalitnění nakládání s odděleně tříděnými složkami
  Spolupráce s kolektivními systémy a organizacemi pracujícími v režimu předcházení vzniku odpadů
  Rozvoj systému door-to-door, vícekomoditního sběru
  Podpora vzdělávání obyvatelstva

## Slide 21: Doporučení organizačních opatření
Rozšíření služeb poskytovaných stávajícími společnostmi – vážení svozových vozidel, evidence založená na procentuálním zaplnění nádob, čipování nádob
Využití možností meziobecní spolupráce při přípravě projektů, budování zařízení, společném provozování
Založení DSO pro společný postup v nakládání s odpady, zejména s SKO, VOO (využití v ZEVO)
Založení nové společnosti pro zajišťování služeb v OH pro členské obce DSO
  Návrh podoby nové společnosti – příručka SČK
  Hojně využívaná praxe – společnost s ručením omezeným
  Možnost zadávání in-house zakázek

## Slide 22: Doporučení ve vztahu k nakládání s SKO
Nakládání s SKO
  Zaměřit se na zařízení pro koncové využití odpadu a dopravu
  od roku 2029 bude nutné koncové zařízení ZEVO
  Pro obce bude klíčové vyřešit dopravu do zařízení
  Do roku 2029 nutnost vybudovat překládací stanici pro svoz SKO do ZEVO – lokalita, investor

## Slide 23: ZEVO
Řešení pro splnění části legislativních povinností v OH
Koncepce SČK pro nakládání s SKO, VOO – ZEVO Mělník
Nutnost vybudování sítě překládacích stanic
  Silniční doprava
  Železniční doprava – dostupnost železniční vlečky, dostupnost kapacit na trase pro nákladní dopravu, nutnost pořídit x pronajmout speciální dopravní kontejnery

## Slide 24: Odpadové hospodářství a komunitní energetika
Bioplynová stanice
  Příjmy bioplynové stanice
    Zpracování biologicky rozložitelných odpadů s obsahem živočišné složky
    Dodávky plynu do sítě
    Výroba el. energie a tepla
  Možnost meziobecní spolupráce – svoz odpadů, provoz BPS, využití plynu, el. energie a tepla

## Slide 25: Děkujeme za pozornost !